開発行為許可申請図面の作成要領チェックリスト

注１　順序１～５については、縮尺1/500以上で、かつ、同一縮尺とすること

注２　設計図には、作成した者が記名押印すること

注３　申請書添付書類は、A４とすること

注４　手数料納入の際に、下記書類とは別途、土地利用計画図１枚を折らないで提出すること

| 順序 | 名 称 | 明 記 事 項 | 縮 尺 | 備 考 | 申請者 レ | 市 レ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 現況平面図 | ・方位、開発区域境界線 ・土地の地番、地目、所有者名、地形（高低差等） ・隣接地も同様 ・官民境界確定線 | 1/500 以上 | ・水路等は水色に着色のこと ・確定された境界を赤色で明示 ・道路名、河川名、現況幅員等を明記 ・官民境界の確定日・番号を記入すること |  |  |
| ２ | 土地利用 計画図 | ・方位、開発区域の境界 ・公共公益施設の位置、形状 ・予定建築物の形状、規模、用途 ・擁壁の位置、種類、高さ、延長 ・宅地（一区画）面積 ・凡例 | 1/500 以上 | ・開発区域界は、赤で明示すること ・区分別に薄く着色 宅 地 ─ 黄 道 路 ─ 茶 公 園 ─ 黄緑 水路・調整池 ─ 青 公 益 用 地 ─ 赤 緑 地 ─ 緑 |  |  |
| ３ | 造成計画 平面図 | ・方位、開発区域の境界 ・切土又は盛土をする部分 ・擁壁の位置、種類、高さ、延長 ・法面及びがけの位置、形状 ・道路の中心線、延長、幅員、勾配、交差点の計画高 ・調整池の位置、形状 ・予定建築物等の敷地の形状、計画高 | 1/500 以上 | ・開発区域界は、赤で明示すること ・切土部、盛土部別に薄く着色のこと 切土部 － 黄 盛土部 － 赤 ・構造物には、構造図と対照可能な番号を明記 ・現況地盤線は細線、計画線は太線で明示 ・既設構造物を利用する場合は、その旨を明示 |  |  |
| ４ | 排水計画 平面図 | ・方位、開発区域の境界 ・排水区域の区域界 ・排水施設の位置、形状、名称 ・道路側溝の位置、形状 ・排水管の勾配、管径、材質 ・人孔の位置、人孔間距離 ・水の流れの方向 ・吐口の位置 ・放流先河川、水路の名称、位置、形状 ・予定建築物等の敷地の形状、計画高 ・道路、公園、その他公共施設の敷地の計画高 ・法面、がけ、擁壁の位置、形状 | 1/500 以上 | ・開発区域界は、赤で明示すること ・流末には、排水量を明示すること ・構造物には、構造図と対照可能な番号を明記 |  |  |
| ５ | 給水計画 平面図 | ・方位、開発区域の境界 ・給水施設の位置、形状、内のり寸法 ・取水方法、消火栓の位置 ・予定建築物等の敷地の形状 | 1/500 以上 | ・開発区域界は、赤で明示すること |  |  |
| ６ | 造成計画 断面図 | ・開発区域の境界 ・切土、盛土の前後の計画地盤高、現況地盤高 ・切土、盛土部の着色 ・構造物 ・官民境界確定線 | 1/100 以上 | ・断面のピッチは20ｍ間隔であること ・2方向の断面を明示すること ・断面の変化点は、上記の他に必要 ・現況地盤高は細線、計画地盤高は点線、検査地盤高は太線で明示 ・切土部は黄色、盛土部は赤色で薄く着色 ・官民境界の確定日、番号を記入 ・法勾配、法長を明記 ・断面は、断片的ではなく、全体を明示 ・構造物が既設の場合は、その旨明示のこと |  |  |
| ７ | 構造図 | ・擁壁の寸法、勾配 ・擁壁の材料の種類、寸法 ・裏込コンクリートの寸法 ・透水層の位置、寸法 ・擁壁部の計画地盤高、現況地盤高 ・基礎地盤の土質、基礎杭等の位置、材料、寸法 ・鉄筋の位置､径､間隔､材質 ・水抜穴の位置 ・排水桝等の泥だめの深さ | 1/50 以上 | ・鉄筋コンクリート擁壁の場合は、配筋図を添付すること ・他図(平面図、断面図)との併用は、認めない ・構造図の枚数が多い場合は、系統別（排水施設、擁壁別）に記載すること ・造成計画平面図、排水計画平面図と対照可能な番号を明記 ・既設構造物も明示すること |  |  |
| ８ | がけの 断面図 | ・がけの高さ、勾配、土質（種類が2以上のときは、それぞれの土質、地層の厚さ） ・切土、盛土の計画地盤高、現況地盤高 ・小段の位置、幅 ・石張、張芝、モルタルの吹き付け等の方法 | 1/50 以上 | ・切土により生じる高さが2ｍを超えるがけ、盛土により生じる１ｍを超えるがけ、切土と盛土とを同時にする土地の部分に生じる高さが2ｍを超えるがけについて作成する ・擁壁で覆われるがけ面は、土質の明示は不要 |  |  |
| ９ | 求積図 | ・開発区域全体の丈量 ・宅地別丈量 ・公共公益施設別の丈量 | 1/500 以上 | ・求積表は出来る限り同一図面に記載すること ・外周長（辺長）を記載 |  |  |
| １０ | 排水 流域図 | ・流域界 ・排水系路 | 1/ 2,500～ | ・系路別ブロック毎に色分けし、面積、流出量を明示 ・ブロック別の記号は、水理計算書の記号と対照が可能なものであること |  |  |
| １１ | 水理 計算書 |  |  | ・区域内の分と流域の分を作成 ・技術基準参照 |  |  |
| １２ | 構造安定 計算書 |  |  | ・構造計算書、安定計算書（地耐力説明書） ・技術基準参照 |  |  |
| １３ | 防災工事 計画平面図 | ・方位、等高線、計画道路線 ・段切位置 ・防災施設の位置、形状、寸法、名称 ・運土計画 ・工事中の雨水排水系路 ・防災施設の設置時期及び期間等 | 1/ 1,000 ～ 1/500 以上 | ・１ha以上の山地の造成、５ha以上の田畑等の造成について添付のこと |  |  |
| １４ | 防災施設 構造図 | ・防災工事において設置する施設の詳細 | 1/50 以上 | ・上記と同様 |  |  |
| １５ | 建物平面図 ・各階平面図・立面図 | ・建築面積、延べ床面積の算定 | 1/100 以上 | ・分譲宅地は不要 ・配置図、各階平面図、2面以上の立面図 ・建築面積、延べ床面積の算定、高さ等を明示 |  |  |